## Slide 1: Krachten in evenwicht
Hoofdstuk 8: Natuurkunde Overal (havo 5)
versie: september 2018

## Slide 2: 8.1 Draaiende voorwerpen
Na de paragraaf kun je:
  krachten samenstellen tot één resultante
  uitleggen waarom voorwerpen gaan draaien
  uitleggen wat een moment van een kracht is
  momenten berekenen

## Slide 3: Evenwicht
Beweging
  verplaatsing van het zwaartepunt
  draaiing om het zwaartepunt
Evenwicht = geen beweging
  geen verplaatsing  geen krachten; Fsom = 0
  geen draaiing  geen “draaikrachten” ; Msom = 0

## Slide 4: Zwaartepunt Z
zwaartepunt is het snijpunt van de zwaartelijnen
Het “echte” voorwerp en “lege” voorwerp waarbij alle massa is geconcentreerd in het zwaartepunt gedragen zich precies hetzelfde

## Slide 5: Krachten optellen
F1
F2
Fres = F1 + F2

## Slide 6: Draaikracht = Moment
Draaikracht berekenen ten opzichte van een draaipunt
Grootte van de draaikracht hangt af van:
  grootte van de kracht
  meer kracht  meer moment
  afstand van de kracht tot draaipunt
  grotere afstand  groter moment
Moment = kracht x arm
M = F x r

## Slide 7: Arm
Arm is de afstand tussen het draaipunt en de werklijn van de kracht
Werklijn ligt in het verlengde van de kracht
Moment is positief als het een draaiing tegen de klok in veroorzaakt
Als de werklijn door het draaipunt gaat is het moment 0

## Slide 8: Huiswerk
Formative op https://nl.formative.com/
  code cluster 1: 7S7G83
  code cluster 2: J7KDJL
Maken opgaven 4 t/m 8
Maken opgaven 9, 11, 14, 15

## Slide 9: 8.2 Hefboomwet
Na deze paragraaf kun je:
  de hefboomwet formuleren
  de hefboomwet toepassen op voorwerpen waarop 3 krachten werken
  aangeven aan welke voorwaarden de krachten op een lichaam in rust moeten voldoen
  uitleggen hoe katrollen werken

## Slide 10: Hefboomwet
Evenwicht als:
(massa x afstand)links = (massa x afstand)rechts
m1 x d1 = m2 x d2

## Slide 11: Algemener
Geen draaiing als:
Msom = 0 of
F1  r1 = F2  r2
F1
F2

## Slide 12: Werkwijze
Voorwerp “vrij”maken
  Zwaartekracht in Z
  Krachten in “contact”-punten

## Slide 13: formules toepassen
Fsom = 0 (x- en y-richting)
  F1,x = F2,x
  Fz = F1,y + F2,y
Msom = 0
  Kies een handig draaipunt, b.v. A want dan doen F1,x en F1,y niet meer mee (arm = 0)
  Msom,A = -Fz·dz + F2,x·dx + F2,y·dy = 0

## Slide 14: Voorbeeld 1: balans
Fsom = 0
  F1 + F2 = Fs
Msom,B = 0
  F1  d1 - F2  d2 = 0 of
  F1  d1 = F2  d2 of
  m1  g  d1 = m2  g  d2
  m1  d1 = m2  d2
  hefboomregel

## Slide 15: Voorbeeld 2: auto
Fsom = 0
  F1 + F2 = Fz
Msom,A = 0
  -Fz d1 + F2 (d1+d2) = 0 of
  Fz d1 = F2 (d1+d2)

## Slide 16: Voorbeeld 3: liniaal nog net in evenwicht
Fsom = 0
  FA + FZ = FP
Msom,A = 0
  FP  dA - FZ  (dA + dZ)= 0
Msom,P = 0
  FA  dA - FZ  dZ = 0
Msom,Z = 0
  FA  (dA + dZ) - FP  dZ = 0

## Slide 17: Onthoud
Als je een opgave hebt met 3 krachten
  Kies één van de aangrijpingspunten als draaipunt
  De momenten van de andere twee krachten ten opzichte van het gekozen draaipunt zijn dan gelijk aan elkaar

## Slide 18: Huiswerk
Formative op https://nl.formative.com/
  code cluster 1: 7S7G83
  code cluster 2: J7KDJL
Opgaven 17, 20, 23, 24

## Slide 19: Katrollen
in één touw is de spankracht overal hetzelfde
vast katrol verandert de richting van de kracht; niet de grootte
losse katrol halveert de kracht
kijk hoeveel meter touw je moet binnenhalen om het voorwerp 1 meter omhoog te tillen

## Slide 20: Voorbeeld
Krat weegt 200 N
Hoe groot is de trekkracht?
Oplossing:
  Om het voorwerp 1 meter op te tillen moet je 5 meter touw binnen halen
  Trekkracht is dus 200/5 = 40 N
Als de wielen massa hebben wordt het iets ingewikkelder!

## Slide 21: Opgaven
Bij de volgende opdrachten moet je steeds de volgende vragen beantwoorden:
Hoeveel meter touw moet je binnenhalen om het voorwerp 1 meter op te tillen.
Met welke kracht moet je trekken om het voorwerp net op te tillen
Hoeveel kracht werkt er op het plafond

## Slide 22: opgave 1
Antwoorden
1 meter
550 N
1150 N

## Slide 23: opgave 2
Antwoorden
2 meter
300 N
950 N

## Slide 24: opgave 3
Antwoorden
4 meter
650/4 = 163 N
913 N

## Slide 25: opgave 4
Antwoorden
4 meter
160 N
890 N

## Slide 26: Huiswerk
Maken 18, 22, 25

## Slide 27: 8.3 Menselijk lichaam
Na deze paragraaf kun je:
  aangeven wanneer voorwerpen in labiel of stabiel evenwicht zijn
  berekeningen maken aan krachten en hefbomen in het menselijk lichaam

## Slide 28: Stabiel en labiel evenwicht
Stabiel
  Na een verstoring gaat het terug naar de oorspronkelijke stand
  Door een verstoring gaat het zwaartepunt omhoog
  Zwaartepunt ligt onder het draaipunt
Labiel
  Na een verstoring valt het om
  Door een verstoring gaat het zwaartepunt omlaag
  Zwaartepunt ligt boven het draaipunt

## Slide 29: Huiswerk
Maken
  formative van 8.3
  opdrachten 29, 30, 32, 33