## Slide 1: Medische beeldvorming
Havo: hoofdstuk 10 van natuurkunde Overal

## Slide 2: Wat is licht?
deeltje, want licht gaat in een rechte lijn (Newton)
golf (Huygens), want er komen dingen voor die ook je ook bij watergolven ziet (buiging en interferentie

## Slide 3: Golven: elektromagnetische golven

## Slide 4: Golven
Met behulp van golven kun je interferentie en buiging van licht prima verklaren

## Slide 5: Foto-elektrische effect
foto-elektrisch effect (phet-jar)
  Een klein beetje UV kan wel elektronen vrijmaken; veel IR niet
  Niet te verklaren met golven
Einstein: licht is toch een deeltje (foton) met energie
E = h ∙ f
h = 6,62607 ∙ 10-34 Js (constante van Planck)

## Slide 6: Oefenen
Bereken de energie van een rood foton (633 nm) in Joule en elektronVolt (eV)
1 eV = 1,602 ∙ 10-19 J

## Slide 7: Huiswerk
Maken opdrachten
5, 7, 8, 10, 12
15, 16, 17, 18, 20
21, 22, 23

## Slide 8: Lang geleden …
was dit de enige manier om in het lichaam te kijken

## Slide 9: Röntgenfoto
In 1895 ontdekte Röntgen een nieuw soort straling.
Hij noemde ze X-stralen

## Slide 10: Röntgenfoto's
De foto is “negatief
  hoe witter hoe meer straling wordt tegen gehouden
De halveringsdikte van bot is kleiner dan van het omringende weefsel

## Slide 11: Hoe ontstaat röntgenstraling?
In een vacuümbuis zitten een positieve (anode) en negatieve (kathode) pool
De kathode wordt verhit waardoor elektronen vrijkomen
De negatieve elektronen worden door de positieve anode aangetrokken en versneld
De elektronen botsen met grote snelheid op de anode

## Slide 12
Er kunnen twee dingen gebeuren
  het elektron botst met elektron in de binnenste schil en knikkert die uit het atoom
  die vrijgekomen plek wordt weer opgevuld door een elektron uit een hogere schil
  hierbij ontstaat röntgenstraling met vaste golflengtes
  elektron wordt afgeremd in de anode
  het elektron verliest kinetische energie
  die energie komt vrij als röntgenstraling

## Slide 13: Voorbeeld van een spectrum

## Slide 14: Voor en nadelen
Voordeel
  Snel en weinig stralingsbelasting
  Bot en tanden worden goed zichtbaar.
Nadeel
  Zachte weefsel minder goed zichtbaar
  2-dimensionaal beeld
  röntgenstraling is gevaarlijk

## Slide 15: Huiswerk
Opdrachten 25, 28, 29, 30
Opdrachten 32-34

## Slide 16: CT-scan (1963)
CT = Computed Tomography
Tomos = plakje
Werkt ook met röntgenstraling
Data verzamelen
  Camera draait 360o rond en maakt vele opnames
  Patiënt schuift een stukje op voor het volgende “plakje”

## Slide 17: Hoe gaat het onderzoek https://www.youtube.com/watch?v=iUJsJalVHtU

## Slide 18: Simpel voorbeeld
doorsnede van de patiënt wordt in kleine hokjes verdeeld. Hier 2x2 in werkelijkheid 100 x 100
Elk hokje absorbeert een hoeveelheid straling
Verschillende organen absorberen verschillende hoeveelheden straling

## Slide 19
 | ? | ? | 16
 | ? | ? | 26
22 | 14 | 28 | 20
 | 8 | 8 | 16
 | 13 | 13 | 26
22 | 14 | 28 | 20
 | 4,5 | 11,5 | 16
 | 9,5 | 16,5 | 26
22 | 14 | 28 | 20
 | 4 | 12 | 16
 | 10 | 16 | 26
22 | 14 | 28 | 20
Meting van de absorptie getallen
stap 1:
rijen kloppend maken
kies voor elk rij-element dezelfde waarde
stap 2:
kolommen kloppend maken
8+13 = 21 dan is 7 meer dan 14
elk kolom-element -7/2
stap 3:
diagonalen kloppend maken
4,5+16,5 = 21 dan is 1 meer dan 20
elk diagonaal-element + 1/2

## Slide 20: Voor en nadelen
Voordeel
  zachte weefsels zijn ook goed zichtbaar
  3D-beeld
Nadeel
  Veel straling nodig; veel meer dan bij een röntgenfoto
  Vaak contrastvloeistof nodig (bariumpap, …)

## Slide 21: MRI
Magnetic Resonance Imaging
Gebruikt een sterk magnetisch veld voor het maken van beelden
Sterkte van het magnetisch veld B wordt gemeten in Tesla (T)
  Veld van de aarde: 0,00005 T
  MRI scanner: 1,5 T – 3 T

## Slide 22: Hoe werkt het
Het lichaam bestaat voor een groot gedeelte uit water: H2O
De waterstof-kern (= proton) is een klein rond tollend magneetje
Normaal wijzen ze al die magneetjes verschillende kanten op

## Slide 23
Door het sterke magneet van de MRI-scanner passen de protonen hun richting aan
De meeste passen zich aan aan het magnetisch veld van de MRI-scanner, sommige precies tegengesteld
Er is een kleine voorkeur voor mèt het veld mee

## Slide 24
Als je preciezer kijkt staan ze niet precies in het verlengde van het veld; ze voeren een precessie beweging uit
Voor de frequentie van de precessie beweging geldt:
fr = γ · B0
γ = 42,57 MHz/T

## Slide 25
De protonen worden van opzij “bestraald” door een radiopuls met de frequentie fr
De frequentie ligt in het gebied van de radiogolven
Door resonantie verandert de richting van de protonen

## Slide 26
Na het uitzetten van de radiopuls springen de protonen één voor één weer terug naar hun oorspronkelijke positie.
Hierbij zenden ze een radiogolf uit
Deze radiogolven kunnen worden gemeten
Het gemak waarmee protonen terug springen hangt af van het soort weefsel

## Slide 27: Plaatsbepaling
MRI-scanner is zo gemaakt dat het sterke magneetveld Bo overal iets verschillend is (gradiëntveld)
De protonen tollen dus overal met een iets andere frequentie (fr = γ · B0)
Resonantie van de radiopuls treedt alleen maar op als de frequenties precies hetzelfde zijn.

## Slide 28: Voor en nadelen
nadeel
  lange meettijd
  metalen voorwerpen zijn verboden (pacemaker)
  in- en uitschakelen van de sterke elektromagneten maakt erg veel lawaai.
voordeel
  veel detail
  geen schadelijke straling

## Slide 29: Een echt sterk magnetisch veld
https://www.youtube.com/watch?v=6BBx8BwLhqg

## Slide 30: Huiswerk
Opdrachten 32-34
Opdrachten 36, 40, 41

## Slide 31: Echografie
Geluidsgolven gebruiken voor het maken van afbeeldingen
Ultrasoon of ultrageluid is voor mensen niet hoorbaar (> 1 MHz)
Werkt net als breking: bij de overgang van één soort weefsel naar een andere soort treedt breking en reflectie op

## Slide 32: Werking
Bij elke overgang wordt een deel van het geluid gebroken en een ander deel weerkaatst
Uit de tijdverschillen kun je de dikte van de verschillende lagen bepalen

## Slide 33: Voor en nadelen
Voordeel
  geen gevaarlijke straling
Nadeel
  beeld is niet heel erg scherp
  deze geluidsgolven gaan niet door lucht en botten; achter de longen kun je dus niets zien.

## Slide 34: Andere toepassingen van geluid
stroomsnelheid van bloed meten
nierstenen vergruizen.

## Slide 35: Stroomsnelheid van bloed
Doppler effect = toonhoogte die je hoort hangt af van de snelheid van de bron of de ontvanger
https://www.youtube.com/watch?v=imoxDcn2Sgo

## Slide 36: Snelheidsmeting in bloed
rode bloedlichaampjes weerkaatsen het geluid
Er geldt:

## Slide 37: Nierstenen vergruizen
door de vorm (ellips) van het apparaat worden de geluidsgolven geconcentreerd op de niersteen

## Slide 38: Even herhalen
Er zijn 3 soorten radio-actieve straling
Eén chemisch element kan bestaan uit verschillende isotopen; het aantal neutronen in de kern verschilt dan
A = massagetal = aantal neutronen + protonen
N = aantal neutronen
Z = aantal protonen of lading van de kern (bepaalt de naam van het isotoop)
Notatie:

## Slide 39: kernreactie -straler
Een He2+-kern vliegt uit de kern van het radioactieve atoom
voorbeeld:
Merk op dat bij een kernreactie:
  het massagetal gelijk blijft (235 = 4 + 231) en
  lading gelijk blijft (92 = 2 + 90)

## Slide 40: kernreactie --verval
In de kern splits een neutron zich in een proton en een elektron; het elektron vliegt uit de kern
Bijvoorbeeld:

## Slide 41: kernreactie +-verval
In de kern splits een proton zich in een neutron en een anti-elektron; het anti-elektron vliegt uit de kern
Bijvoorbeeld:

## Slide 42: Kernreactie g-straling
Een g-deeltje heeft geen massa en ook geen lading.
De kern die een g-deeltje uitzendt verandert dus niet, hij verliest alleen energie in de vorm van een foton
Een radioactief atoom zendt nooit alleen g-straling uit, maar altijd in combinatie met een andere vorm (α of β)

## Slide 43: Hoe was het ook al weer?
Noteer de vervalreactie van:
Ag-110
Po-210
Sc-41

## Slide 44: Opsporen tumoren
PET scan
SPECT scan
Patiënt wordt geïnjecteerd met een radioactieve stof. Doordat de tumoren snel groeien nemen ze meer van de radioactieve stof op

## Slide 45: PET-scan
Positron Emissie Tomografie
Positron = anti-deeltje van het elektron
De meest gebruikte PET-isotopen zijn: 18F, 11C, 15O, 13N
Bij de botsing van een elektron en een positron ontstaan 2 γ-deeltjes
De γ-deeltjes vliegen in tegengestelde richting weg

## Slide 46: Plaatsbepaling
γ-deeltjes die gelijktijdig de detectoren bereiken horen bij elkaar.
de tumor ligt op een rechte lijn tussen de detectoren
de tumor ligt op het snijpunt van de rechte lijnen

## Slide 47: Voor en nadelen
voordeel
  nauwkeurig (1 mm)
nadeel
  er worden radioactieve stoffen gebruikt

## Slide 48: SPECT-scan
Single Photon Emission Computed Tomography
Vergelijkbaar met PET-scan
  Patïent krijgt radioactieve stof toegediend
  Hoopt zich op in tumoren
  Vervalt door uitzenden van één γ - deeltje

## Slide 49: Plaatsbepaling
Alleen γ-deeltjes die precies door een kanaaltje gaan komen bij de detector; je weet dus in welke richting de tumor ligt
Door de sensor te draaien kun je met het snijpunt de echte plaats bepalen

## Slide 50: Voor en nadelen
Voordeel
  gemakkelijker en goedkopen dan PET-scan
Nadeel
  gebruikt radioactieve materialen
  minder nauwkeurig dan PET (1 cm)