## Slide 1: Technische Automatisering
Havo 5: module TA

## Slide 2: TA.1 Automatische systemen
Na deze paragraaf kun je:
  uitleggen wat een automatisch systeem is
  uitleggen of een systeem een meet-, stuur- of regelsysteem is
  beschrijven wat de functie is van een invoerblok, verwerkingsblok en uitvoerblok
  het blokschema van een automatisch systeem opstellen

## Slide 3: Lamp achter het huis
In de lamp zit een lichtsensor en een bewegingssensor
De lamp gaat branden als het donker is én er iets beweegt

## Slide 4: Thermostaat
In de thermostaat zit een temperatuursensor
Als de temperatuur onder de ingestelde waarde komt gaat de verwarming aan

## Slide 5: Automatische achterlicht
In het achterlicht zit een lichtsensor en een bewegingssensor.
Het achterlicht blijft nog even branden nadat je gestopt bent.

## Slide 6: Kruising met verkeerslichten
Drukknoppen voor de fietsers
Lussen in de weg om auto’s te detecteren
De verkeerslichten gaan afwisselend op groen/oranje/rood voor een goede doorstroming van het verkeer.

## Slide 7: Automatisch systeem
Alle automatische systemen zijn op dezelfde manier opgebouwd.
waarnemen: sensor(en)
“computer”
uitvoer: actuator
invoer
uitvoer
verwerken

## Slide 8: Soorten systemen
Meetsysteem
Stuursysteem
Regelsysteem

## Slide 9: Meetsysteem
Voorbeeld:
  buienradar
  temperatuur op display
waarnemen: sensor(en)
“computer”
uitvoer: display
invoer
uitvoer
verwerken

## Slide 10: Stuursysteem
Voorbeeld:
  automatische garagedeur
  lamp
  automatische lamp achter het huis
waarnemen: sensor(en)
“computer”
uitvoer: actuator
invoer
uitvoer
verwerken

## Slide 11: Regelsysteem
Kenmerkend: terugkoppeling
  de uitvoer van de actuator beïnvloedt de invoer
  b.v. thermostaat
waarnemen: sensor(en)
“computer”
uitvoer: actuator
invoer
uitvoer
verwerken

## Slide 12: Huiswerk
Learnbeat
Maken opdrachten 4, 6, 8, 9

## Slide 13: TA.2 Sensoren
Na deze paragraaf kun je:
  de functie en de eigenschappen van een sensor omschrijven
  het bereik en de gevoeligheid van een sensor bepalen aan de hand van een ijkkromme

## Slide 14: Sensoren

## Slide 15: IJkgrafiek
horizontaal de te meten grootheid (temperatuur, afstand, snelheid, ….)
verticaal spanning (meestal tussen 0 en 5 V)

## Slide 16: Gevoeligheid en bereik
Bereik: gebied waar de sensor eenduidige informatie geeft. Hier van 2 – 10 m/s
Gevoeligheid: richtingscoëfficiënt van de ijk-grafiek

## Slide 17: Kiezen van sensor
Bereik moet goed zijn, maar liefst zo klein mogelijk:
  buitentemperatuur -30 oC – +50 oC
  koortsthermometer 36 oC – 42 oC
  oventhermometer 0 – 300 oC
Kies vervolgens de sensor met de grootste gevoeligheid, want daarmee kun je in principe het nauwkeurigst meten

## Slide 18: Nauwkeurigheid
Verschil tussen echte waarde en de gemeten waarde
Wordt door de fabrikant opgegeven
Een aantal keren met verschillende meters hetzelfde meten geeft ook een goede indruk van de nauwkeurigheid

## Slide 19: Huiswerk
maken Learnbeat + opdrachten 11, 12, 14

## Slide 20: TA.3 Verwerking
Na deze paragraaf kun je:
  de functie van een comparator, invertor, led, drukknop, geheugencel, pulsgenerator en teller omschrijven
  de functie van logische poorten omschrijven
  het verschil tussen een continu en discreet signaal aangeven
  een eenvoudig systeem op het systeembord bouwen

## Slide 21: Verwerking
probleem: hoe maak je van analoog signaal een digitaal signaal en andersom
verwerken:
digitaal/binair
uitgang:
Analoog of digitaal
ingang: analoog
sensor meet
b.v. 3,17 V
actuator
b.v. 2,54 V
“computer” werkt met enen en nullen
X
X

## Slide 22: Ingang  verwerken
Comparator
  De uitgang (groen) wordt 1 (hoog) als het ingangssignaal (blauw) groter is dan Uref (2,0 V in de figuur) en anders is de uitgang 0 (laag)
Achter een sensor moet altijd comparator

## Slide 23: Enen en nullen
0 = laag = uit = niet waar (spanning tussen 0-1 volt)
1 = hoog = aan = waar (spanning tussen 3-5 volt)

## Slide 24: Verwerking
logische poorten: Invertor, EN-poort en OF-poort
geheugen M
pulsenteller
Systeembord

## Slide 25: Inverter of invertor
inverteren = omkeren
waarheidstabel
de kachel moet aangaan als de temperatuur onder de 20oC komt
i | u
0 | 1
1 | 0
i
u

## Slide 26: EN-poort
waarheidstabel
de buitenlamp moet aangaan als het donker is én er iemand langsloopt
i1 | i2 | u
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
i1
i2
u

## Slide 27: OF-poort
waarheidstabel
de lamp moet aangaan als je op het ene knopje drukt óf op de andere
i1 | i2 | u
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
i1
i2
u

## Slide 28: Geheugen M
twee verschillende ingangen: set en reset
  set even hoog  uitgang wordt hoog en blijft hoog
    geheugen onthoudt dat de ingang hoog is geweest
  reset even hoog  uitgang wordt laag en blijft laag
    geheugen wordt gewist als de reset aangaat
  set en reset beide hoog  meestal is de uitgang dan hoog (set wint het van de reset)
Het alarm blijft gaan ook nadat de dief gevlucht is

## Slide 29: Pulsenteller
teller heeft 3 ingangen
  tel: hier komt het signaal dat je wilt tellen; vaak het signaal van een pulsgenerator; de teller gaat 1 omhoog als het signaal van laag naar hoog gaat.
  aan/uit: als het aan-signaal hoog is óf niet is aangesloten, dan werkt de teller
  reset: als dit signaal hoog is dan staat de teller op nul
teller heeft 4 uitgangen. Deze uitgangen vormen de binaire waarde van het getal op display

## Slide 30: Huiswerk
maken
  Learnbeat TA.3
  opdrachten 16, 17, 18, 20-23

## Slide 31: TA.4 Uitvoer
Na deze paragraaf kun je:
  Het verschil tussen analoge en binaire weergave beschrijven
  de functie van een AD- en DA-0mzetter uitleggen
  berekeningen uitvoeren aan een AD-omzetter
  getallen omzetten in digitale code en omgekeerd

## Slide 32: Uitvoer
LED
lampje
zoemer
uitgangen van een teller
relais
….

## Slide 33: Binair tellen
10-tallig: 0, 1, 2, …, 9, 10, 11, …, 19, 20, 21, …, 98, 99, 100
2-tallig: 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, …
5-tallig: 0, 1, 2, 3, 4, 10, 11, .., 14, 20, ….
16-tallig: 0, 1, 2, …., 9, A(=10), B(=11), C (=12), D (=13), E (=14), F (=15), 10, 11, ….(hexa-decimaal)

## Slide 34: Omrekenen van n-tallig naar 10-tallig
Reken om: 10112 = ….. 10
Noteer de machten van 2 van achter naar voren
Noteer het getal daaronder
Vermenigvuldigen
Optellen
Dus 10112 = 1110
= 11
16
8
4
2
1
1
0
1
1
= 8
= 0
= 2
= 1

## Slide 35: Oefenen
Reken om:
  1001102 = ……. 10
  10235 = ……. 10
  7218 = ……. 10
  ABC16 = ……. 10

## Slide 36: Omrekenen van 10-tallig naar n-tallig
Reken om: 19410 = …..3
Noteer de machten van 3 van achteren beginnen
Hoe vaak past de grootste macht erin
Wat blijft erover
Herhaal het proces
dus 19410 = 210123
81
27
9
3
1
2
1
0
1
2
194
32
5
5
2
0

## Slide 37: Oefenen
Reken om:
12310 = …..2
12310 = …..3
12310 = …..5
222210 = …..16

## Slide 38: Huiswerk
Maken opgave 26, 27

## Slide 39: Herhalen
Reken om:
  4038 = ….. 10
  5810 = …… 3

## Slide 40: AD-omzetter / DA-omzetter
Een AD-omzetter zet een analoge waarde (meestal spanning tussen 0 en 5 volt) om in digitale waarde (binair getal)
  Heb je er eentje bij je?
  Geluidsrecorder / camera in je mobiel
Een DA-omzetter zet een digitale waarde om in een analoge waarde
  Heb je er eentje bij je?
  Als je op je mobiel muziek afspeelt

## Slide 41: 2-bits AD-omzetter
2-bits AD-omzetter heeft 2 uitgangen die elk 0 of 1 kunnen zijn
Er zijn dus 2 x 2 = 4 verschillende combinaties van enen en nullen te maken.
Het mogelijke ingangssignaal (0-5 V) wordt in 4 gelijke intervallen (stapgrootte of resolutie is 5 / 4 = 1,25) verdeeld:
  interval 0: 0,00 - 1,25  uitgang: 00
  interval 1: 1,25 - 2,50  uitgang: 01
  interval 2: 2,50 - 3,75  uitgang: 10
  interval 3: 3,75 - 5,00  uitgang: 11

## Slide 42: grafiek van 2-bits AD-omzetter
Chart: ingang (V)
| 0 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 3.75 | 5
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3

## Slide 43: b.v. 6-bits AD-omzetter
6-bits AD-omzetter heeft 6 uitgangen die elk 0 of 1 kunnen zijn
Er zijn dus 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 26 = 64 verschillende combinaties van enen en nullen te maken.
Het mogelijke ingangssignaal (0-5 V)wordt in 64 gelijke intervallen verdeeld.
Resolutie of stapgrootte is 5 / 64 = 0,078125
  interval 0: 0,00 – 0,078125  uitgang: 000000
  interval 1: 0,078125 - 0,15625  uitgang: 000001
  ….

## Slide 44: Voorbeeld met 6-bits omzetter
stapgrootte = 0,078125
in totaal 64 verschillende waarden
Umin | Umax | 10-talig | 2-talig
0 | 0,078125 | 0 | (00000)0
0,078125 | 0,15625 | 1 | (00000)1
0,15625 | 0,234375 | 2 | (0000)10
…. | …. | …. | ….
4,84375 | 4,921875 | 62 | 111110
4,921875 | 5,00000 | 63 | 111111

## Slide 45: Opgave 1
Hoeveel combinaties van enen en nullen kun je maken met een 4-bits AD-omzetter?
2 x 2 x 2 x 2 = 24 = 16 combinaties
En met een 8-bits omzetter?
28 = 256
Hoe groot is de resolutie (= intervalgrootte) bij een 4-bits omzetter?
5V / 16 = 0,3125 V

## Slide 46: voorbeeld
Op de ingang van een 4-bits AD-omzetter staat 3,1 V.
  Welke waarden hebben de 4 uitgangen ?
uitwerking:
  4-bits  24 = 16 intervallen
  intervalgrootte of resolutie is 5 V / 16 = 0,3125 V
  intervalnummer is 3,1 / 0,3125 = 9,92  interval 9 (afkappen, niet afronden)
  omzetten naar binair 910 = 8 + 1 = 10012

## Slide 47: Opgave 2
Welke waarde hebben de 4 uitgangen als de ingangsspanning 3,7 V is?
intervalnummer 3,7/ 0,3125 = 11,84  11
omrekenen naar binair 1110 = 8 + 2 + 1 = 10112

## Slide 48: Opgave 3
Welke waarde hebben de uitgangen van een 6-bits AD-omzetter als de ingangsspanning 3,7 V is?
aantal intervallen: 26 = 64
stapgrootte: 5V / 64 = 0,078125
intervalnummer: 3,7 / 0,078125= 47,36 47
omrekenen: 4710 = 32 + 8 + 4 + 2 + 1 = 1011112

## Slide 49: Opgave 4
Welke waarde hebben de uitgangen van een 8-bits AD-omzetter als de ingangsspanning 2,85 V is?
aantal intervallen: 28 = 256
stapgrootte: 5V / 256 = 0,01953125
intervalnummer: 2,85 / 0,01953125= 145,92 145
omrekenen: 14510 = 128 + 16 + 1 = 100100012

## Slide 50: Opgave 5
Op de uitgangen van een 6-bits AD-omzetter staat 1010012.
  Tussen welke waarden kan de ingang liggen?
omrekenen: 1010012 = 32 + 8 + 1 = 4110
resolutie is 5 V/ 26 = 0,078125 V
de ingang ligt tussen de 41 x resolutie en 41,99999 x resolutie
dus 41 x 0,078125 = 3,20 V en 41,99 x 0,078125 = 3,28 V

## Slide 51: Huiswerk
maken Learnbeat + opgaven 28-31

## Slide 52: TA.5 Systemen ontwerpen
Na deze paragraaf kun je:
  op systematische wijze een automatisch systeem ontwerpen

## Slide 53: Schakelingen ontwerpen
laag (passief) | hoog (actief)
0 | 1
niet waar | waar
koud | warm
donker | licht
uit | aan
stilte | geluid
onder | boven
minder | meer
…. | ….

## Slide 54: Stap 1 - invoer
Bedenk welke sensoren en hoeveel drukschakelaars je nodig hebt
  In systematic gebruik je altijd een var. spanningsbron in plaats van een sensor
  Achter een sensor moet altijd een comparator
  Zet de sensoren en drukschakelaars aan de linkerkant
  Je mag alleen een “toggle” gebruiken voor het testen van de simulatie (je kunt niet 2 knoppen tegelijk indrukken)

## Slide 55: Stap 2 - uitvoer
Bedenk welke actuatoren (LED, zoemer, …) je nodig hebt:
  Zet de actuatoren aan de rechterkant

## Slide 56: Stap 3
Bedenk of je tellers en/of geheugens nodig hebt en hoeveel
  In een alarm zit meestal een geheugen; je wilt onthouden dat er iets gebeurd is
  Je gebruikt een pulsgenerator (1 Hz) als je seconden wilt tellen (de lamp moet na 6 s weer uitgaan)

## Slide 57: Stap 4
Maak voor elke ingang een zin van de vorm:
  ingang … moet aan gaan (actief worden) als …. en/of ….
Vervang alle passieve-woorden door actieve-woorden
  “donker” wordt dan “niet of geen licht”
In de schakeling wordt “en” een EN-poort, “of” wordt OF-poort en “niet” wordt een invertor

## Slide 58: Je loopt vast / schakeling werkt toch niet
Door het maken van “zinnetjes” ben je waarschijnlijk achter gekomen dat er iets mist.
Ga weer terug naar stap 1

## Slide 59: Voorbeeld 1 – stap 1
Automatische buitenlamp (eenvoudig)
Stap 1: lichtsensor en een bewegingssensor
Achter een sensor altijd een comparator; hoeft niet achter een drukschakelaar

## Slide 61: Voorbeeld 1 – stap 2
Automatische buitenlamp (eenvoudig)
Stap 1: lichtsensor en een bewegingssensor
Stap 2: lamp

## Slide 63: Voorbeeld 1 – stap 3
Automatische buitenlamp (eenvoudig)
Stap 1: lichtsensor en een bewegingssensor
Stap 2: lamp
Stap 3: geen geheugen en geen teller nodig

## Slide 64: Voorbeeld 1 – stap 4
Zin: de lamp moet aan gaan als er iets beweegt en het donker is
Passieve woorden omzetten naar actieve woorden:
Zin: de lamp moet aan gaan als er iets beweegt en het niet licht is
passief
actief
EN-poort
invertor

## Slide 67: Voorbeeld 2
In een winkel krijgt elke 9de bezoeker een verrassing. De klanten passeren een lichtpoortje. Als de 9de klant het poortje passeert, gaat er een zoemer. De gastvrouw geeft de verrassing aan de klant en zet met een drukknop de teller weer op nul.
Stap 1: lichtsensor en drukschakelaar
Stap 2: zoemer
Stap 3: één teller

## Slide 69: vervolg
De zoemer moet gaan als de teller op 1-uitgang en de 8-uitgang van de teller hoog zijn.
Teller
  De teller moet één omhoog als er geen (= niet) licht op de lichtsensor valt
  De teller moet altijd aan zijn
  De teller moet gereset worden als de gastvrouw op de knop drukt

## Slide 72: Voorbeeld 3
Buitenlamp (realistisch)
  Na de laatste beweging blijft de lamp nog 3 minuten branden
  We doen alsof 1 Hz = 1 puls per minuut
Eerste 2 stappen blijven gelijk
  stap 1: licht en beweging-sensor
  stap 2: lamp
  stap 3: 1 teller + pulsgenerator en geheugen om te onthouden dat er beweging is geweest

## Slide 74: Voorbeeld 4
Als je een beveiligde kamer binnenkomt (deurschakelaar dichtopen) moet je binnen 5 seconden op een rode knop drukken anders gaat er een alarm af. Het alarm kan alleen door de bewaking worden uitgezet.
stap 1: 3 drukknoppen (deur, rode knop, bewaker)
stap 2: zoemer
stap 3: teller met pulsgenerator en 2 geheugens (één om te onthouden dat de teller op 5 is geweest en een ander om te onthouden dat de deur open is geweest)

## Slide 75
De zoemer moet aan gaan als het geheugen aan is
Geheugen voor de zoemer
  De set van het geheugen moet aan gaan als de 4-uitgang van de teller hoog is
  Het geheugen moet gereset worden als de bewaker op zijn knop druk
Geheugen voor de teller
  Het geheugen moet geset worden (aan gaan) als de deur open niet dicht is
  Het geheugen moet gereset worden als er op de rode knop wordt gedrukt of als de bewaker op zijn knop drukt

## Slide 76
Teller
  Teller moet aan zijn als het geheugen aan is
  Teller moet gereset worden als op de rode knop wordt gedrukt of als de bewaker op zijn knop drukt

## Slide 77: en nu
maken opdrachten 34-38 (2 lessen)
computertoets voor een cijfer (po)