## Slide 1: Medische beeldvorming
Vwo: hoofdstuk 10 van natuurkunde Overal

## Slide 2: Wat is licht?
deeltje, want licht gaat in een rechte lijn (Newton)
golf (Huygens), want er komen dingen voor die je ook bij watergolven ziet (buiging en interferentie)

## Slide 3: Golven
Met behulp van golven kun je interferentie en buiging van licht prima verklaren (hoofdstuk 9)
Golflengte λ is de afstand die een golf in één periode T aflegt
Interferentie bij laserlicht

## Slide 4: Golven: elektromagnetische golven

## Slide 5: Foto-elektrische effect
foto-elektrisch effect (phet-jar)
  Een klein beetje UV kan wel elektronen vrijmaken; veel IR niet
  Niet te verklaren met golven
Einstein: licht is toch een deeltje (foton) met energie
E = h ∙ f
h = 6,62607 ∙ 10-34 Js (constante van Planck)

## Slide 6: Oefenen
Bereken de energie van een rood foton (633 nm) in Joule en elektronVolt (eV)
1 eV = 1,602 ∙ 10-19 J

## Slide 7: Huiswerk
Maken opdrachten
8, 9, 12, 14 – 18 (2 lessen)

## Slide 8: Lang geleden …
was dit de enige manier om in het lichaam te kijken

## Slide 9: Röntgenfoto
In 1895 ontdekte Röntgen een nieuw soort straling.
Hij noemde ze X-stralen

## Slide 10: Röntgenfoto's
De foto is “negatief
  hoe witter hoe meer straling wordt tegen gehouden
De halveringsdikte van bot is kleiner dan van het omringende weefsel

## Slide 11: Hoe ontstaat röntgenstraling?
In een vacuümbuis zitten een positieve (anode) en negatieve (kathode) pool
De kathode wordt verhit waardoor elektronen vrijkomen
De negatieve elektronen worden door de positieve anode aangetrokken en versneld
De elektronen botsen met grote snelheid op de anode

## Slide 12
Er kunnen twee dingen gebeuren
  het elektron botst met elektron in de binnenste schil en knikkert die uit het atoom
  die vrijgekomen plek wordt weer opgevuld door een elektron uit een hogere schil
  hierbij ontstaat röntgenstraling met vaste golflengtes
  elektron wordt afgeremd in de anode
  het elektron verliest kinetische energie
  die energie komt vrij als röntgenstraling

## Slide 13: Voorbeeld van een spectrum

## Slide 14: Voor en nadelen
Voordeel
  Snel en weinig stralingsbelasting
  Bot en tanden worden goed zichtbaar.
Nadeel
  Zachte weefsel minder goed zichtbaar
  2-dimensionaal beeld
  röntgenstraling is gevaarlijk

## Slide 15: CT-scan (1963)
CT = Computed Tomography
Tomos = plakje
Werkt ook met röntgenstraling
Data verzamelen
  Camera draait 360o rond en maakt vele opnames
  Patiënt schuift een stukje op voor het volgende “plakje”

## Slide 16: Hoe gaat het onderzoek https://www.youtube.com/watch?v=iUJsJalVHtU

## Slide 17: Voor en nadelen
Voordeel
  zachte weefsels zijn ook goed zichtbaar
  3D-beeld
Nadeel
  Veel straling nodig; veel meer dan bij een röntgenfoto
  Vaak contrastvloeistof nodig (bariumpap, …)

## Slide 18: Opsporen tumoren
PET scan
SPECT scan
Patiënt wordt geïnjecteerd met een radioactieve stof. Doordat de tumoren snel groeien nemen ze meer van de radioactieve stof op en zenden dus meer straling (gamma) uit.

## Slide 19: PET-scan
Positron Emissie Tomografie
Positron = anti-deeltje van het elektron
De meest gebruikte PET-isotopen zijn: 18F, 11C, 15O, 13N
Bij de botsing van een elektron en een positron ontstaan 2 γ-deeltjes
De γ-deeltjes vliegen in tegengestelde richting weg

## Slide 20: Plaatsbepaling
γ-deeltjes die gelijktijdig de detectoren bereiken horen bij elkaar.
de tumor ligt op een rechte lijn tussen de detectoren
de tumor ligt op het snijpunt van de rechte lijnen

## Slide 21: Voor en nadelen
voordeel
  nauwkeurig (1 mm)
nadeel
  er worden radioactieve stoffen gebruikt

## Slide 22: SPECT-scan
Single Photon Emission Computed Tomography
Vergelijkbaar met PET-scan
  Patïent krijgt radioactieve stof toegediend
  Hoopt zich op in tumoren
  Vervalt door uitzenden van één γ - deeltje

## Slide 23: Plaatsbepaling
Alleen γ-deeltjes die precies door een kanaaltje gaan komen bij de detector; je weet dus in welke richting de tumor ligt
Door de sensor te draaien kun je met het snijpunt de echte plaats bepalen

## Slide 24: Voor en nadelen
Voordeel
  gemakkelijker en goedkopen dan PET-scan
Nadeel
  gebruikt radioactieve materialen
  minder nauwkeurig dan PET (1 cm)

## Slide 25: Logaritme
Logaritme is een wiskundige functie
De inverse van log x is 10x , dus log 105 = 5
Logaritme heeft een handige eigenschap:
Sommige berekeningen worden gemakkelijker m.b.v. log

## Slide 26: Voorbeeld 1
Los op: 81 = 2x
Uitwerking:

## Slide 27: Voorbeeld 2
De halveringstijd is 8 dagen.
Bereken na hoeveel de activiteit is gedaald tot 20%
Uitwerking:

## Slide 28: Huiswerk
38-40

## Slide 29: MRI
Magnetic Resonance Imaging
Gebruikt een sterk magnetisch veld voor het maken van beelden
Sterkte van het magnetisch veld B wordt gemeten in Tesla (T)
  Veld van de aarde: 0,00005 T
  MRI scanner: 1,5 T – 3 T

## Slide 30: Hoe werkt het
Het lichaam bestaat voor een groot gedeelte uit water: H2O
De waterstof-kern (= proton) is een klein rond tollend magneetje
Normaal wijzen ze al die magneetjes verschillende kanten op

## Slide 31
Door het sterke magneet van de MRI-scanner passen de protonen hun richting aan
De meeste passen zich aan aan het magnetisch veld van de MRI-scanner, sommige precies tegengesteld
Er is een kleine voorkeur voor mèt het veld mee

## Slide 32
Als je preciezer kijkt staan ze niet precies in het verlengde van het veld; ze voeren een precessie beweging uit
Voor de frequentie van de precessie beweging geldt:
fr = γ · B0
γ = 42,57 MHz/T

## Slide 33
De protonen worden van opzij “bestraald” door een radiopuls met de frequentie fr
De frequentie ligt in het gebied van de radiogolven
Door resonantie verandert de richting van de protonen

## Slide 34
Na het uitzetten van de radiopuls springen de protonen één voor één weer terug naar hun oorspronkelijke positie.
Hierbij zenden ze een radiogolf uit
Deze radiogolven kunnen worden gemeten
Het gemak waarmee protonen terug springen hangt af van het soort weefsel

## Slide 35: Plaatsbepaling
MRI-scanner is zo gemaakt dat het sterke magneetveld Bo overal iets verschillend is (gradiëntveld)
De protonen tollen dus overal met een iets andere frequentie (fr = γ · B0)
Resonantie van de radiopuls treedt alleen maar op als de frequenties precies hetzelfde zijn.

## Slide 36: Voor en nadelen
nadeel
  lange meettijd
  metalen voorwerpen zijn verboden (pacemaker)
  in- en uitschakelen van de sterke elektromagneten maakt erg veel lawaai.
voordeel
  veel detail
  geen schadelijke straling

## Slide 37: Een echt sterk magnetisch veld
https://www.youtube.com/watch?v=6BBx8BwLhqg

## Slide 38: Huiswerk
43-46

## Slide 39: Echografie
Geluidsgolven gebruiken voor het maken van afbeeldingen
Ultrasoon of ultrageluid is voor mensen niet hoorbaar (> 1 MHz)
Werkt net als breking: bij de overgang van één soort weefsel naar een andere soort treedt breking en reflectie op

## Slide 40: Werking
Bij elke overgang wordt een deel van het geluid gebroken en een ander deel weerkaatst
Uit de tijdverschillen kun je de dikte van de verschillende lagen bepalen

## Slide 41: Voor en nadelen
Voordeel
  geen gevaarlijke straling
Nadeel
  beeld is niet heel erg scherp
  deze geluidsgolven gaan niet door lucht en botten; achter de longen kun je dus niets zien.

## Slide 42: Andere toepassingen van geluid
stroomsnelheid van bloed meten
nierstenen vergruizen.

## Slide 43: Stroomsnelheid van bloed
Doppler effect = toonhoogte die je hoort hangt af van de snelheid van de bron of de ontvanger
https://www.youtube.com/watch?v=imoxDcn2Sgo

## Slide 44: Snelheidsmeting in bloed
rode bloedlichaampjes weerkaatsen het geluid
Er geldt:

## Slide 45: Nierstenen vergruizen
door de vorm (ellips) van het apparaat worden de geluidsgolven geconcentreerd op de niersteen

## Slide 46: Huiswerk
52, 54, 56, 57