## Slide 1: Natuurkunde Overal
Hoofdstuk 2:
Elektriciteit
versie: 23 november 2023

## Slide 2: Devices
Mobieltjes in de telefoontas of in je kluis
  Telefoons “stil” of uit
iPad / Laptop / en andere devices in je tas
  Ze komen pas uit de tas als ik daar toestemming voor geef.

## Slide 3: Wat heb je bij je
Boek
Schrift (bij grote voorkeur groot schrift met ruitjes)
  met gemaakt huiswerk!
Blauwe / zwarte pen om te schrijven
Rode / groene pen om na te kijken
Potlood en geo-driehoek om te tekenen
Rekenmachine (bij toetsen en examen geen grafische rekenmachine)
Binas
Boek en schrift op tafel aan het begin van de les.

## Slide 4: Wat weet je er al van?
Noteer voor jezelf:
  Wat weet van je lading
  Wat weet van (elektrische) stroom

## Slide 5: 2.1 Lading en stroom
Na deze paragraaf kun je:
  noemen welke soorten lading er zijn en welke krachten ze op elkaar uitoefenen
  uitleggen wat geleiders en isolatoren zijn
  uitleggen hoe een atoom is opgebouwd
  uitleggen wat een elektrische stroom is
  rekenen met lading en stroomsterkte

## Slide 6: Lading
Er zijn 2 soorten lading: positief en negatief
  Gelijk geladen voorwerpen stoten elkaar af; verschillend geladen trekken elkaar aan.
  Kleinere afstand  grotere kracht
  Neutraal en geladen trekken elkaar ook aan

## Slide 7: Animatie – elektrische influentie

## Slide 9: Atoom
Atoom bestaat uit:
  protonen (+)
  neutronen (geen)
  elektronen (-)
Neutraal atoom heeft een gelijk aantal protonen en elektronen
De eenheid van lading Q is Coulomb (C)

## Slide 10: Elementair ladingskwantum
De kleinst mogelijk lading e is: 1,602.. x 10-19 C
  proton heeft lading +1,602.. x 10-19 C
  elektron heeft lading -1,602.. x 10-19 C
Tabel 7 van Binas

## Slide 11: Oefenen
Bereken de lading van de kern van een Na-atoom
oplossing:
  Natrium heeft atoomnummer 11.
  Er zitten dus 11 protonen in de kern
  De lading Q van de kern is 11  1,602.. x 10-19 = 1,76 x 10-18 Coulomb

## Slide 12: Vaste stof
In een vaste stof kunnen alleen de vrije elektronen bewegen
  Een negatief geladen voorwerp heeft een overschot aan elektronen
  Een positief geladen voorwerp een tekort
In een vloeistof bewegen positief en negatief geladen ionen
Goede geleider (metaal) heeft veel vrije elektronen
Isolator (kunststof, glas, hout, …) heeft geen vrije elektronen

## Slide 13: Stroomsterkte
Stroomsterkte I is de hoeveelheid lading die per seconde door een draad stroomt
  Afspraak: stroom loopt van positief geladen voorwerp naar een negatief geladen voorwerp
  Elektronen lopen juist van andersom!
  We zeggen dat de stroom van de plus-pool naar de min-pool stroomt, maar in werkelijkheid stromen de elektronen van de min naar de plus
In formule:

## Slide 14
 | Radiator | Lamp
Welke deeltjes stromen |  | 
Welke eenheid hoort bij de stroom |  | 

## Slide 15: Oefenen
Door een lampje loopt een stroom van 120 mA
  Hoeveel A is dat?
  Hoeveel lading passeert het lampje in één minuut
  Hoeveel elektronen passeren het lampje in deze ene minuut?
Uitwerking
  120 mA = 0,12 A
  I = Q / t  Q = I t = 0,12 x 60 = 7,2 C
  1 elektron heeft een lading van (-)1,602.. x 10-19 C. In 7,2 C zitten 7,2 / 1,602.. x 10-19 = 4,5 x 1019 elektronen

## Slide 16: Wat weet je er al van?
Noteer voor jezelf:
  Wat weet van je lading
  Wat weet van (elektrische) stroom
Streep dingen die fout waren door
Voeg dingen die je nog niet wist toe

## Slide 17: Huiswerk
maken opgaven 8 t/m 14

## Slide 18: Wat weet je er al van?
Noteer voor jezelf:
  Wat weet van je elektrische spanning
  Wat weet van elektrische weerstand

## Slide 19: 2.2 Spanning
Na deze paragraaf kun je:
  de functie van een spanningsbron uitleggen
  de symbolen van een elektrische schakeling herkennen
  spanningsmeter en stroommeter correct aansluiten
  rekenen met de weerstand en geleidbaarheid

## Slide 20: Spanning U in Volt
Elektronen stromen niet vanzelf
Er is een spanningsverschil (=drukverschil) nodig om elektronen te laten stromen
Stroom loopt van hoge naar lage spanning (elektronen dus andersom!)

## Slide 21: Stroomkring
In een gesloten stroomkring is de stroomsterkte overal even groot.
Het lampje gebruikt geen stroom, maar energie
Er loopt een stroom door het lampje
  Zonder een gesloten stroomkring kan er geen stroom lopen
Er staat een spanning over het lampje
  Over een kapotte lamp staat ook spanning
  Voor spanning is geen stroomkring nodig

## Slide 22
 | Radiator | Lamp | Lekke band
Welke deeltjes stromen |  |  | 
Welke eenheid hoort bij de stroom |  |  | 
Wie zorgt voor de spanning |  |  | 

## Slide 23: Tekensymbolen
Aantal ken je al, de rest komt nog wel

## Slide 24: Schakelschema’s
serie parallel

## Slide 25: Voltmeter en Ampèremeter
Voltmeter moet een “drukverschil” meten en is daarom parallel geschakeld
Ampèremeter moet de het aantal passerende elektronen meten en zit dus in de stroomkring; hij staat in serie

## Slide 26: oefenen (opgave 22)
Zie figuur
  Geef aan welke meters fout zijn geschakeld.
  Geef aan welke meters overbodig zijn
Antwoorden
  A1, A3, V3
  V1 en V2 meten hetzelfde

## Slide 27: Weerstand en geleidbaarheid
Weerstand R (eenheid Ω) is een maat voor hoe gemakkelijk of moeilijk de stroom door een draad kan gaan
  grote weerstand: de stroom gaat er moeilijk doorheen (dunne draad)
  kleine weerstand: de stroom gaat er gemakkelijk doorheen (dikke draad)
Omgekeerde van weerstand is geleidbaarheid G (eenheid S(iemens))

## Slide 28
 | Veel weerstand | Weinig weerstand
Een lamp die veel licht geeft heeft … |  | 
Een grote radiator geeft … |  | 
Een klein gaatje heeft … |  | 

## Slide 29: Oefenen
Een fietslampje heeft een weerstand van 12 Ω. Over het lampje staat een spanning van 5,0 V
  Bereken de stroom door het lampje
Uitwerking
  R = U / I  I = U / R = 5 / 12 = 0,416667 A = 0,42 A

## Slide 30: Huiswerk
maken opgaven 20, 21, 23 t/m 26

## Slide 31: 2.3 Weerstand en geleidbaarheid
Na deze paragraaf kun je:
  uitleggen wat het begrip weerstand betekent
  het verband tussen weerstand en geleidbaarheid uitleggen
  rekenen met de wet van ohm
  uitleggen wat het verschil is tussen ohmse weerstand, PTC, NTC en LDR
  het gedrag van een diode in een schakeling begrijpen

## Slide 32: Soorten weerstanden
Ohmse weerstand
PTC weerstand
NTC weerstand
LDR

## Slide 33: Ohmse weerstand of ideale weerstand
Voor een ohmse weerstand zijn spanning en stroomsterkte recht evenredig
Voor elke waarde van de spanning geldt: R = U / I = constant
R hangt niet af van de temperatuur
Let op: G is de steilheid van de grafiek en niet R
Constantaan en koolstof voldoen

## Slide 34: PTC - weerstand
Weerstand stijgt als de temperatuur toeneemt: Positieve Temperatuurscoëfficiënt
Meer spanning  hogere temperatuur
Metalen (dus ook gloeilampjes) zijn PTC-weerstanden
Vrije elektronen botsen meer bij hoge temperatuur
Hoe ziet de I-U-grafiek eruit?

## Slide 35: NTC - weerstand
Weerstand daalt als de temperatuur hoger wordt; Negatieve Temperatuurs-coëfficiënt
Half-geleiders
Het aantal vrije elektronen neemt toe met de temperatuur
Toepassing: temperatuursensor

## Slide 36: LDR
Light Dependent Resistor
Er komen meer vrije elektronen als er meer licht op valt; de weerstand neemt dan dus af

## Slide 37: Diode en LED
LED = Light Emitting Diode
Diode is een soort ventiel; de stroom kan er maar in één richting doorheen
Doorlaatrichting Sperrichting

## Slide 38: Karakteristiek van een diode
Rode lijn geeft de ideale situatie weer
  R = 0 in doorlaat-richting
  R =  in sper-richting
Groene lijn geeft de reële situatie weer
  Drempelspanning: boven deze spanning gaat een diode goed geleiden
  In de sperrichting kan er soms toch een kleine stroom lopen: lekstroom

## Slide 39
Huiswerk
  maken opdrachten 29 t/m 35
  Learnbeat: wet van Ohm (paragraaf 2.3)
Volgende week: oefentoets par. 2.1 t/m 2.3
  Cluster 1: 14 december
  Cluster 2: 13 december

## Slide 40: 2.4 Serieschakelingen
Na deze paragraaf kun je:
  totale of vervangingsweerstand uitrekenen in een serieschakeling
  spanningen en stromen berekenen in een serieschakeling

## Slide 41: Serieschakeling
Stroom overal gelijk
  I = I1 = I2 = I3
Spanning wordt verdeeld
  Ub = U1 + U2 + U3
Vervangingsweerstand
  Rv = R1 + R2 + R3

## Slide 42: Even oefenen 1
Neem over en vul de ontbrekende getallen in.

## Slide 43: Even oefenen 2
Neem over en vul de ontbrekende getallen in.

## Slide 44: Even oefenen 3
Neem over en vul de ontbrekende getallen in.

## Slide 45: Huiswerk
maken opdrachten 38 t/m 43

## Slide 46: 2.5 Parallelschakelingen
Na deze paragraaf kun je:
  stroomsterkten en spanningen uitrekenen in parallelschakelingen
  stroomsterkten en spanningen uitrekenen in eenvoudige gemengde schakelingen
  de totale of vervangingsweerstand uitreken in parallelschakelingen en eenvoudige gemengde schakelingen
  in hoofdlijnen uitleggen hoe de elektriciteit in huis is aangelegd
  de functie van randaarde, aardlekschakelaar uitleggen

## Slide 47: Parallelschakeling
Stroom wordt verdeeld
  I = I1 + I2 + I3
Spanning overal gelijk
  U = U1 = U2 = U3
Vervangingsweerstand

## Slide 48: Even oefenen 1
Neem over en vul de ontbrekende getallen in.

## Slide 49: Even oefenen 2
Neem over en vul de ontbrekende getallen in.

## Slide 50: Oefenen 3
Neem over en vul de ontbrekende getallen in.

## Slide 51: Serie en parallel
Bereken de onbekenden

## Slide 52: Huiswerk (2 lessen)
maken opdrachten 47 t/m 54
+
Learnbeat: Serie en parallel

## Slide 53: Vraag 1
Neem over en vul de ontbrekende getallen in.

## Slide 54: Vraag 2
Neem over en vul de ontbrekende getallen in

## Slide 55: Vraag 3
Neem over en vul in

## Slide 56: Productie
eemscentrale (gas)
kerncentrale (België)
windmolenpark
zonnecentrale
kolencentrale
waterkracht
zonnepark

## Slide 57: Transport
Bij de centrale wordt de spanning vergroot
.. en dan kan de energie op reis

## Slide 58: Nog meer transport
Bij aankomst wordt de spanning kleiner gemaakt
In de woonwijk wordt de spanning nog kleiner

## Slide 59: En uiteindelijk thuis
groepenkast met stoppen (smeltveiligheid)
groepenkast met automatische zekeringen
16 A stop

## Slide 60: Thuis
spanning 230 V wisselspanning (AC)
frequentie 50 Hz (periode 1/50 s)
per groep maximaal 16 A
hoofdzekering 25 A (oud) of 35 A (nu) (vaak meer dan één)
apparaten zijn parallel geschakeld

## Slide 61: In het stopcontact
dubbel niet geaard contactdoos
enkel geaard contactdoos
bruin: fasedraad (230 V)
blauw: nuldraad (0 V)
geel/groen: randaarde (0 V)

## Slide 62: Veiligheid thuis
kabels zijn geïsoleerd
stop / smeltveiligheid / (automatische) zekering
aardlekschakelaar
randaarde

## Slide 63: Smeltveiligheid
Smelt door / slaat af als de stroom groter wordt dan de aangegeven grootte (meestal 16 A)
Twee oorzaken:
Kortsluiting (fasedraad maakt direct contact met de nuldraad)
Overbelasting (teveel apparaten aangesloten op één groep)

## Slide 64: Aardlekschakelaar
Normale situatie (niet geaard): I1 = I2

## Slide 65: Aardlekschakelaar
Als iemand een draad aanraakt: I1  I2

## Slide 66: Aardlekschakelaar
aardlekschakelaar vergelijkt I1 en I2. Als het verschil (= lek) groter is dan 30 mA wordt de stroom uitgeschakeld.

## Slide 67: Randaarde
bruin en blauw zijn verbonden met de motor, verwarming, ….
randaarde is verbonden met de metalen buitenkant

## Slide 68: Zonder randaarde
door een storing maakt fasedraad contact met de buitenkant
op de buitenkant staat dan 230 V
als je de wasmachine aanraakt krijg je een schok

## Slide 69: Schokkend …

## Slide 70: Met randaarde
door eens storing komt de buitenkant onder spanning te staan
door de randaarde lekt er stroom weg
aardlekschakelaar schakelt de stroom uit

## Slide 71: Huiswerk (2 lessen)
maken opdrachten 47 t/m 54
+
Learnbeat: Serie en parallel

## Slide 72: 2.6 Energie, vermogen en rendement
Na deze paragraaf kun je:
  uitleggen welke energieomzetting er plaatsvindt in diverse apparaten
  uitleggen wat vermogen is
  joule omrekenen in (k)Wh en omgekeerd
  berekeningen maken met energie, vermogen en tijd
  berekeningen maken met vermogen, spanning en stroomsterkte
  uitleggen wat rendement is
  uitleggen waarom een gloeilamp minder energiezuinig is dan een spaarlamp of een led-lamp
  een energie-stroomdiagram maken en interpreteren

## Slide 73: Energie E in Joule J
Het energieverbruik van een schakeling hangt af van:
  stroomsterkte (I 2x zo groot →E 2x zo groot)
  spanning (U 2x zo groot → E 2x zo groot)
  tijd (t 2x zo groot → E 2x zo groot)
  formule: E = U x I x t

## Slide 74: Vermogen P in Watt (= J/s)
Deze formule kan worden gecombineerd met de wet van Ohm:
Of met

## Slide 75: Joule en kiloWattuur
In het gebruik:
dus:

## Slide 76: Energie omzetten
Elektrische energie kan omgezet worden in andere vormen van energie:
Apparaat | Nuttig | Afval
Lamp | Lichtenergie | Warmte
Elektromotor | Bewegingsenergie | Warmte
Dompelaar | Warmte | -
Wasmachine | Bewegingsenergie, warmte | Warmte
… | … | …

## Slide 77: Rendement
Met het rendement geef je aan hoeveel van de (elektrische) energie omgezet wordt in nuttige energie.
eventueel vermenigvuldigd met 100%
rendement van 0,8 = 80 %

## Slide 78: Huiswerk
opdrachten 60 t/m 69
+ LB-toets: energie en vermogen

## Slide 79: Productie
eemscentrale (gas)
kerncentrale (België)
windmolenpark
zonnecentrale
kolencentrale
waterkracht

## Slide 80: Transport
Bij de centrale wordt de spanning vergroot
.. en dan kan de energie op reis

## Slide 81: Nog meer transport
Bij aankomst wordt de spanning kleiner gemaakt
In de woonwijk wordt de spanning nog kleiner

## Slide 82: En uiteindelijk thuis
groepenkast met stoppen (smeltveiligheid)
groepenkast met automatische zekeringen
16 A stop

## Slide 83: Thuis
spanning 230 V wisselspanning (AC)
frequentie 50 Hz (periode 1/50 s)
per groep maximaal 16 A
hoofdzekering 25 A (oud) of 35 A (nu) (vaak meer dan één)
apparaten zijn parallel geschakeld

## Slide 84: In het stopcontact
dubbel niet geaard contactdoos
enkel geaard contactdoos
bruin: fasedraad (230 V)
blauw: nuldraad (0 V)
geel/groen: randaarde (0 V)

## Slide 85: Veiligheid thuis
kabels zijn geïsoleerd
stop / smeltveiligheid / (automatische) zekering
aardlekschakelaar
randaarde

## Slide 86: Smeltveiligheid
Smelt door / slaat af als de stroom groter wordt dan de aangegeven grootte (meestal 16 A)
Twee oorzaken:
Kortsluiting (fasedraad maakt direct contact met de nuldraad)
Overbelasting (teveel apparaten aangesloten op één groep)

## Slide 87: Aardlekschakelaar
Normale situatie (niet geaard): I1 = I2

## Slide 88: Aardlekschakelaar
Als iemand een draad aanraakt: I1  I2

## Slide 89: Aardlekschakelaar
aardlekschakelaar vergelijkt I1 en I2. Als het verschil (= lek) groter is dan 30 mA wordt de stroom uitgeschakeld.

## Slide 90: Randaarde
bruin en blauw zijn verbonden met de motor, verwarming, ….
randaarde is verbonden met de metalen buitenkant

## Slide 91: Zonder randaarde
door een storing maakt fasedraad contact met de buitenkant
op de buitenkant staat dan 230 V
als je de wasmachine aanraakt krijg je een schok

## Slide 92: Schokkend …

## Slide 93: Met randaarde
door eens storing komt de buitenkant onder spanning te staan
door de randaarde lekt er stroom weg
aardlekschakelaar schakelt de stroom uit

## Slide 94: Huiswerk
opdrachten 60 t/m 69
+ LB-toets: energie en vermogen