## Slide 1: Natuurkunde Overal
Hoofdstuk 2:
Elektriciteit

## Slide 2: 2.1 Lading en stroom
Na deze paragraaf kun je:
  noemen wel soorten lading er zijn en welke krachten ze op elkaar uitoefenen
  uitleggen wat influentie is
  uitleggen wat geleiders en isolatoren zijn
  voorbeelden geven van geleiders en isolatoren
  uitleggen hoe een atoom is opgebouwd
  uitleggen wat een elektrische stroom is
  uitleggen hoe lading stroomt door metalen
  rekenen met lading en stroomsterkte

## Slide 3: Lading
Er zijn 2 soorten lading: positief en negatief
  Gelijk geladen voorwerpen stoten elkaar af; verschillend geladen trekken elkaar aan.
  Kleinere afstand  grotere kracht
  Neutraal en geladen trekken elkaar ook aan

## Slide 4: Atoom
Atoom bestaat uit:
  protonen (+)
  neutronen (geen)
  elektronen (-)
Neutraal atoom heeft een gelijk aantal protonen en elektronen
De eenheid van lading Q is Coulomb (C)

## Slide 5: Elementair ladingskwantum
De kleinst mogelijk lading e is: 1,602.. x 10-19 C
  proton heeft lading +1,602.. x 10-19 C
  elektron heeft lading -1,602.. x 10-19 C

## Slide 6: Vaste stof
In een vaste stof kunnen alleen de vrije elektronen bewegen
  Een negatief geladen voorwerp heeft een overschot aan elektronen
  Een positief geladen voorwerp een tekort
In een vloeistof bewegen positief en negatief geladen ionen
Goede geleider (metaal) heeft veel vrije elektronen
Isolator (kunststof, glas, hout, …) heeft geen vrije elektronen

## Slide 8: Stroomsterkte
Stroomsterkte I is de hoeveelheid lading Q die per seconde door een draad stroomt
  Afspraak: stroom loopt van positief geladen voorwerp naar een negatief geladen voorwerp
  Elektronen lopen juist van andersom!
In formule:

## Slide 10: Huiswerk
opgaven 7 t/m 13

## Slide 11: 2.2 Spanning
Na deze paragraaf kun je:
  de functie van een spanningsbron uitleggen
  de symbolen herkennen voor de onderdelen van een elektrische schakeling
  schema’s van elektrische schakelingen tekenen
  een spannings- en stroommeter goed aansluiten en er metingen mee verrichten
  uitleggen hoe de stroomsterkte afhangt van de sterkte van de spanningsbron
  uitleggen wat weerstand en geleidbaarheid zijn
  weerstand en geleidbaarheid uit een (I,U) bepalen

## Slide 12: Spanning U in Volt
Elektronen stromen niet vanzelf
Er is een spanningsverschil (=drukverschil) nodig om elektronen te laten stromen
Stroom loopt van hoge naar lage spanning (elektronen dus andersom!)

## Slide 13: Stroomkring
In een gesloten stroomkring is de stroomsterkte overal even groot.
Het lampje gebruikt geen stroom, maar energie

## Slide 14: Energie
De spanning geeft aan hoeveel joule energie één coulomb lading meekrijgt, dus ….
Energie = lading x spanning
E = Q ∙ U

## Slide 15: Tekensymbolen
Aantal ken je al, de rest komt nog wel

## Slide 16: Schakelschema’s
serie parallel

## Slide 17: Voltmeter en Ampèremeter
Voltmeter moet een “drukverschil” meten en is daarom parallel geschakeld
Ideale voltmeter heeft R = …. Ω
Ampèremeter moet het aantal passerende elektronen meten en zit dus in de stroomkring; hij staat in serie
Ideale A-meter heeft R = …… Ω
∞
0

## Slide 18: Weerstand en geleidbaarheid
Weerstand R (eenheid Ω) is een maat voor hoe gemakkelijk of moeilijk de stroom door een draad kan gaan
  grote weerstand: de stroom gaat er moeilijk doorheen (dunne draad)
  kleine weerstand: de stroom gaat er gemakkelijk doorheen (dikke draad)
Omgekeerde van weerstand is geleidbaarheid G (eenheid S(iemens))

## Slide 19: Huiswerk
17 t/m 24

## Slide 20: 2.3 Weerstand en geleidbaarheid
Na deze paragraaf kun je:
  uitleggen wat het begrip weerstand betekent
  het begrip geleidbaarheid uitleggen en aangeven wat het verband met de weerstand is
  rekenen met de wet van Ohm
  rekenen met soortelijke weerstand
  uitleggen wat een ohmse weerstand is en voorbeelden ervan geven
  uitleggen waar de weerstand van een draad van afhangt
  uitleggen waar de weerstand van NTC, PTC, LDR en een diode van afhangt

## Slide 21: Soortelijke weerstand
De weerstand van een draad hangt af van
  lengte (l 2x zo groot R 2x zo groot)
  doorsnede (A 2x zo groot  R 2x zo klein)
  materiaal = soortelijke weerstand ρ
Wat is de eenheid van ρ ?

## Slide 22: Oefenen
Bereken de weerstand van een koperdraad met een lengte van 30 cm en een doorsnede van 0,20 mm2.
antwoord:

## Slide 23: Soorten weerstanden
Ohmse weerstand
PTC weerstand
NTC weerstand
LDR

## Slide 24: Ohmse weerstand of ideale weerstand
Voor een ohmse weerstand zijn spanning en stroomsterkte recht evenredig
Voor elke waarde van de spanning geldt: R = U / I  U = IR
R hangt niet af van de temperatuur
Let op: G is de steilheid van de grafiek en niet R
Constantaan en koolstof voldoen

## Slide 25: PTC - weerstand
Weerstand stijgt als de temperatuur toeneemt: Positieve Temperatuurscoëfficiënt
Meer spanning  hogere temperatuur  meer weerstand
Metalen (dus ook lampjes) zijn PTC-weerstanden
Vrije elektronen botsen meer bij hoge temperatuur

## Slide 26: NTC - weerstand
Weerstand daalt als de temperatuur hoger wordt; Negatieve Temperatuurs-coëfficiënt
Half-geleiders
Het aantal vrije elektronen neemt toe met de temperatuur
Toepassing: temperatuursensor

## Slide 27: LDR
Light Dependent Resistor
Er komen meer vrije elektronen als er meer licht op valt; de weerstand neemt dan dus af

## Slide 28: Diode en LED
LED = Light Emitting Diode
Diode is een soort ventiel; de stroom kan er maar in één richting doorheen
Doorlaatrichting Sperrichting

## Slide 29: Karakteristiek van een diode
Drempelspanning: boven deze spanning gaat een diode goed geleiden
In de sperrichting kan er soms toch een kleine stroom lopen: lekstroom

## Slide 30: Huiswerk
Maken opgaven 26 t/m 32, 34, 35

## Slide 31: 2.4 Serie en parallelschakelingen
Na deze paragraaf kun je:
  de eigenschappen van serie- en parallelschakelingen noemen en uitleggen
  voorbeelden noemen van serie- en parallelschakelingen in de praktijk
  de wet van Ohm toepassen
  de totale weerstand bereken bij serie-, parallel- en gemengde schakelingen
  stroomsterkten en spanningen berekenen in serie- en parallelschakelingen
  uitleggen wat overbelasting is en wat de functie van een zekering is

## Slide 32: Serieschakeling
Stroom overal gelijk
  I = I1 = I2 = I3
Spanning wordt verdeeld
  Ub = U1 + U2 + U3
Vervangingsweerstand of totale weerstand
  Rv = R1 + R2 + R3

## Slide 33: Even oefenen 2
Neem over en vul de ontbrekende getallen in.

## Slide 34: Parallelschakeling
Stroom wordt verdeeld
  I = I1 + I2 + I3
Spanning overal gelijk
  U = U1 = U2 = U3
Vervangingsweerstand

## Slide 35: Even oefenen 2
Neem over en vul de ontbrekende getallen in.

## Slide 36: Oefenen 3
Neem de schakeling over en bereken de onbekende stromen en spanningen

## Slide 37: Oefenen 4
Neem de schakeling over en bereken de onbekende stromen en spanningen

## Slide 38: Huiswerk
Maken opgaven 38, 39, 41-44

## Slide 39: 2.5 Combinatieschakelingen
Na de paragraaf kun je:
  de twee wetten van Kirchhoff toepassen
  in hoofdlijnen uitleggen hoe de elektriciteit in een huis is aangelegd
  uitleggen wat kortsluiting is en wat er tegen te doen is
  uitleggen wat de functie is van een kWh-meter en van een aardlekschakelaar

## Slide 40: Serie en parallel
Bereken de onbekenden

## Slide 41
Bereken de onbekenden

## Slide 42: Conclusie
Niet alle schakelingen zijn door te rekenen met regels over serie en parallel !!!
Oplossing: wetten van Kirchhoff
  stroomwet
  spanningswet

## Slide 43: Stroomwet
In een knooppunt hoopt de lading zich niet op en er wordt ook geen lading gemaakt.
De stroom die naar een knooppunt toe stroomt gaat er ook weer vandaan
I1 + I3 = I2 + I4 + I5

## Slide 44: Spanningswet
Bij een rondwandeling in de bergen is het aantal meters stijging gelijk aan het aantal meters daling
Hetzelfde geldt ook in een stroomkring. De totaal doorlopen spanning in een stroomkring is nul
Utot, omlaag = Utot, omhoog

## Slide 45: Werkwijze
Geef alle stromen een naam en richting
Stroom loopt van + naar -. Zet plussen en minnen bij de onderdelen.
Als je tijdens je “rondwandeling” van + naar – gaat, ga je omlaag
van – naar + omhoog

## Slide 46
Kies een rondwandeling (met richting)
Utot, omlaag = Utot, omhoog
U1 + U2 = Ub
I1R1 + I2R2 = Ub
En ook voor een andere kring:
U2 = U3
I2R2 = I3R3
stroomwet: I1 = I2 + I3

## Slide 47: Uitwerking
I1R1 + I2R2 = Ub  10 I1 + 2 I2 = 12
I2R2 = I3R3  2 I2 = 12 I3  I2 = 6 I3
I1 = I2 + I3
3 vergelijkingen met 3 onbekenden
I1 = 1,024 A
I2 = 0,878 A
I3 = 0,146 A

## Slide 48: Conclusie
In principe kun je alle schakelingen met deze wetten door rekenen
Maar het wordt al snel te ingewikkeld om het met pen en papier op te lossen.

## Slide 49: Oefenen
Wat geldt er voor de knooppunten?
A: Ib = I2 + I5
B: I2 = I1 + I3
C: I3 + I5 = I4
D: I1 + I4 = Ib

## Slide 50
En voor deze stroomkring
Ub = U2 + U3 + U4
Ub = I2R2 + I3R3 + I4R4

## Slide 51
En voor deze stroomkring
U3 + U4 = U1
I3R3 + I4R4 = I1R1

## Slide 52
En voor deze stroomkring
U5 = U3 + U2
I5R5 = I3R3 + I2R2

## Slide 53
a. Bereken de stromen door en spanningen over de weerstanden R1, R2, R3 en R4.
b. Bereken de spanning U1.
c. Bereken het vermogen geleverd door de bron U2.
Werkwijze:
1. geef de stromen een naam en richting
2. zet plussen en minnen bij elke component
3. hoeveel onbekende stromen zijn er?
4. pas de wetten van Kirchhoff toe; begin met de stroomwet

## Slide 55: Productie
eemscentrale (gas)
kerncentrale (België)
windmolenpark
zonnecentrale
kolencentrale
waterkracht

## Slide 56: Transport
Bij de centrale wordt de spanning vergroot
.. en dan kan de energie op reis

## Slide 57: Nog meer transport
Bij aankomst wordt de spanning kleiner gemaakt
In de woonwijk wordt de spanning nog kleiner

## Slide 58: En uiteindelijk thuis
groepenkast met stoppen (smeltveiligheid)
groepenkast met automatische zekeringen
16 A stop

## Slide 59: Thuis
spanning 230 V wisselspanning (AC)
frequentie 50 Hz (periode 1/50 s)
per groep maximaal 16 A
hoofdzekering 25 A (oud) of 35 A (nu)
apparaten zijn parallel geschakeld

## Slide 60: In het stopcontact
dubbel niet geaard contactdoos
enkel geaard contactdoos
bruin: fasedraad (230 V)
blauw: nuldraad (0 V)
geel/groen: randaarde (0 V)

## Slide 61: Veiligheid thuis
kabels zijn geïsoleerd
stop / smeltveiligheid / (automatische) zekering
aardlekschakelaar
randaarde

## Slide 62: Smeltveiligheid
Smelt door / slaat af als de stroom groter wordt dan de aangegeven grootte (meestal 16 A)
Twee oorzaken:
Kortsluiting (fasedraad maakt direct contact met de nuldraad)
Overbelasting (teveel apparaten aangesloten op één groep)

## Slide 63: Aardlekschakelaar
Normale situatie (niet geaard): I1 = I2

## Slide 64: Aardlekschakelaar
Als iemand een draad aanraakt: I1  I2

## Slide 65: Aardlekschakelaar
aardlekschakelaar vergelijkt I1 en I2. Als het verschil (= lek) groter is dan 30 mA wordt de stroom uitgeschakeld.

## Slide 66: Randaarde
bruin en blauw zijn verbonden met de motor, verwarming, ….
randaarde is verbonden met de buitenkant

## Slide 67: Zonder randaarde
door een storing maakt fasedraad contact met de buitenkant
op de buitenkant staat dan 230 V
als je de wasmachine aanraakt krijg je een schok

## Slide 68: Schokkend …

## Slide 69: Met randaarde
door eens storing komt de buitenkant onder spanning te staan
door de randaarde lekt er stroom weg
aardlekschakelaar schakelt de stroom uit

## Slide 70: Oefenen 1
In deze schakeling is naar beneden gericht.
Bereken en als naar boven gericht is.

## Slide 71: Oefenen 2
In deze schakeling is naar beneden gericht.
Bereken en als naar beneden gericht is.

## Slide 72: Huiswerk
Maken opdrachten 47-51, 54 + formative

## Slide 73: 2.6 Energie, vermogen, rendement
Na deze paragraaf kun je:
  uitleggen welke energieomzettingen er plaatsvinden in diverse apparaten
  uitleggen wat vermogen is
  de eenheden joule en kilowattuur in elkaar omrekenen
  berekeningen maken met vermogen, energie en tijd
  berekeningen maken met vermogen, spanning en stroomsterkte
  uitleggen wat rendement is
  uitleggen waarom de gloeilamp minder energiezuinig is dan de spaarlamp of led-lamp
  berekeningen maken met vermogen en rendement

## Slide 74: Energie E in Joule J
Het energieverbruik van een schakeling hangt af van:
  stroomsterkte (I 2x zo groot →E 2x zo groot)
  spanning (U 2x zo groot → E 2x zo groot)
  tijd (t 2x zo groot → E 2x zo groot)
  formule: E = U x I x t

## Slide 75: Vermogen P in Watt (= J/s)
Deze formule kan worden gecombineerd met de wet van Ohm
Of met

## Slide 76: Joule en kiloWattuur
In het gebruik:
dus:

## Slide 77: Energie omzetten
Elektrische energie kan omgezet worden in andere vormen van energie:
Apparaat | Nuttig | Afval
Lamp | Lichtenergie | Warmte
Elektromotor | Bewegingsenergie | Warmte
Dompelaar | Warmte | -
Wasmachine | Bewegingsenergie, warmte | Warmte
… | … | …

## Slide 78: Rendement
Met het rendement geef je aan hoeveel van de (elektrische) energie omgezet wordt in nuttige energie.
eventueel vermenigvuldigd met 100%
rendement van 0,8 = 80 %

## Slide 79: Huiswerk
Maken opgaven 56-63